| Naziv | Ponuđena konfiguracija | JM | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna vrijednost | Zadovoljva da/ne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FastEthernet preklopnik - Tip A |  | kom | 14 |  |  |  |
| Komutacijski preklopnik mora sadržavati min. sljedeće uvjete: |  |  |  |  |  |  |
| Najmanje 2 1000BaseX ulaza (sa SX GBIC do 500m) |  |  |  |  |  |  |
| Najmanje 48 10BaseT/100BaseTX ulaza (RJ-45) |  |  |  |  |  |  |
| Napomena: ukoliko se nudi kombinacija više uređaja (npr. metodom stackiranja) tada ukupni kapacitet slobodnih sučelja mora zadovoljiti gornje postavke) |  |  |  |  |  |  |
| Mogućnost ugradnje u 19” komunikacijski ormar |  |  |  |  |  |  |
| Maksimalna visina 2 RU |  |  |  |  |  |  |
| Kapacitet matrice preklapanja najmanje – wire speed |  |  |  |  |  |  |
| VLAN "trunking" (podržavanje više VLAN na jednom sučelju - 802.1Q) kako na Fast Ethernet tako i na Gigabit Ethernet sučeljima |  |  |  |  |  |  |
| Mogućnost udruživanja više Fast Ethernet ili Gigabit Ethernet sučelja u jednu L2 vezu, kompatibilna sa (Fast ili Giga) EtherChannel. ili 802.3ad. Navesti, s kojom od predloženih mogućnosti je kompatibilna! |  |  |  |  |  |  |
| Podrška za slijedeće IEEE norme: |  |  |  |  |  |  |
| a) 802.3 (10BaseT), |  |  |  |  |  |  |
| b) 802.3u (100BaseTX), |  |  |  |  |  |  |
| c) 802.3z (1000BaseSX), |  |  |  |  |  |  |
| d) 802.3ab (1000BaseT), |  |  |  |  |  |  |
| e) 802.1Q (VLAN Tagging), |  |  |  |  |  |  |
| f) 802.1p (Traffic Prioritization), |  |  |  |  |  |  |
| g) 802.1d (Spanning Tree), |  |  |  |  |  |  |
| h) 802.1x (Port based authentication), |  |  |  |  |  |  |
| i) 802.1w (Rapid Spanning Tree), |  |  |  |  |  |  |
| j) 802.3x (Flow Control). |  |  |  |  |  |  |
| Nadzor i upravljanje: |  |  |  |  |  |  |
| a) SNMP v1 i v2 |  |  |  |  |  |  |
| b) RMON |  |  |  |  |  |  |
| c) Interaktivno konfiguriranje preko telneta i SSHv2 (Secure Shell) |  |  |  |  |  |  |
| d) Mogućnost konfiguriranja preko mreže |  |  |  |  |  |  |
| e) Mogućnost pohrane/povlačenja konfiguracije preko mreže |  |  |  |  |  |  |
| f) Konfiguracijska datoteka u ASCII obliku (pohranjena na računalu, mogućnost pohrane i na preklopniku) |  |  |  |  |  |  |
| g) Podrška za RADIUS accounting s količinom prometa na svakom Ethernet sučelju |  |  |  |  |  |  |
| Sigurnosne funkcije (kontrola dostupa do preklopnika i upotreba istog): |  |  |  |  |  |  |
| a) Username/password, podaci pohranjeni u preklopniku |  |  |  |  |  |  |
| b) Podrška vanjskog sustava za autentikaciju/autorizaciju (RADIUS) |  |  |  |  |  |  |
| c) Podrška za 802.1X Network login na svakom Ethernet sučelju putem RADIUS protokola uz potpunu podršku za slanje svih EAP paketa vanjskom RADIUS poslužitelju |  |  |  |  |  |  |
| Načini zapisivanja sistemskih događaja: |  |  |  |  |  |  |
| a) u UNIX syslog |  |  |  |  |  |  |
| b) slanjem SNMP trapova i alarma |  |  |  |  |  |  |